Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Иволгинское»

Иволгинского района Республики Бурятия

671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск ул.Ленина, 23

Тел. 8(30140)21671 факс 8(30140)21210

# РЕШЕНИЕ

с. Иволгинск                                    № _180___                        от «_27_»  12  2012 г.

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Иволгинское»

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п. ст. 2 Устава муниципального образования сельское поселение «Иволгинское», в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения на территории сельского поселения Совет депутатов сельского поселения

РЕШАЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения  муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» (прилагается).

- Опубликовать на официальном сайте муниципального образования сельское поселение «Иволгинское».

- Настоящее решение вступает в силу с  момента официального опубликования данного Решения

Глава муниципального образования

сельское поселение «Иволгинское»                                           В.Ц. Очиров

Приложение

к Решению Совета депутатов

МО СП «Иволгинское»

от «___»_____2012 г. № ____

# Схема

теплоснабжения МО СП «Иволгинское»

# ОГЛАВЛЕНИЕ:

# Оглавление

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

# Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

# Схема теплоснабжения МО СП «Иволгинское».

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО СП «Иволгинское».

1.1     .Муниципальное образование сельское поселение      «Иволгинское» расположено в Иволгинском районе Республики Бурятия. Расстояние до столицы г. Улан-Удэ – 20 км, вид транспортного сообщения – автомобильное.

В состав сельского поселения входят восемь населенных пункта из них в двух – с. Иволгинск и п.Тапхар есть система теплоснабжения.

В настоящее время на территории поселения расположены шесть котельных, обслуживающие здания школ, детского сада, администрации, сельского клуба, Центральная районная больница, квартал Студенческий, Колледж традиционных исскуств народов Забайкалья, БРАТТ (техникум),15 многоквартирных жилых домов, квартал Юбилейный, жилые дома п. Тапхар.

На территории  МО СП «Иволгинское»  одна теплоснабжающая организация ООО «ТеплоЭнергоСервис», обслуживающая объекты социально-бюджетной сферы и котельные СХТ с.Иволгинск , п.Тапхар. Но котельные СХТ с.Иволгинск , п.Тапхар находятся в субаренде у ООО»Светлый путь».

В состав ООО «ТеплоЭнергоСервис» входит 4 котельных, отапливающих Администрацию МО «Иволгинский район», Иволгинскую среднюю школу, МУЗ Иволгинскую ЦРБ, оборудованных котлами «Братск» в каждой котельной.

Тепловая схема предусматривает два варианта регулирования температуры сетевой воды - зимний и летний. Однако, в связи с большим объемом ремонтных работ и экономией топлива котельная в летний период не работает. Поэтому в данной схеме рассматривается только один вариант регулирования температуры сетевой воды - зимний.

Подпитка воды всех котельных осуществляется с водозаборных сооружений подрусловых вод реки Селенга п.Тапхар, циркуляция воды в тепловой сети осуществляется сетевыми насосами. Температура воды на выходе из котла поддерживается количеством топлива, подаваемым в топку. Температура воды в прямой линии должна поддерживаться согласно температурному графику 95-70°С в зависимости от температуры наружного воздуха

На обслуживании  ООО «Светлый Путь»  находятся: Котельная СХТ с.Иволгинск состоящая из шести котлов, в том числе один котёл КВ-1,6 установленные в 2002 году, пять котлов КВ-2,0 установленные в 2009-2010 гг,  и  котельная п.Тапхар состоящая из четырех котлов «Братск».

## 1.2 Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Передача теплоносителя от источников осуществляется по трубопроводам тепловых сетей:

| Наименование предприятия | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- |
| ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 1,828 |
| ООО «Светлый Путь» | 7,336 |

Система теплоснабжения – котельная СХТ закрытая, остальные котельные открытая система теплоснабжения.

Тепловая сеть работает с параметрами 95º/70ºС.

Износ тепловых сетей – 70%. Теплоизоляция сетей в основном – минплита, стекловолокно, стеклоткань.

Общее состояние изоляции характеризуется уплотнением и провисанием тепловой изоляции на 80% участков теплосети. Это приводит к нарушению норматива теплового потока через изоляцию в среднем на 59%. Поэтому при нормативных потерях теплосети 15,2 %, эксплуатационные составляют – 18,1 %

## 1.3 Система учета, контроля параметров теплоносителя

На каждом водогрейном котле установлены рычажно-грузовые предохранительные клапана прямого действия. Предохранительные клапаны защищают котлы от превышения в них давления на 10% больше разрешенного.

В качестве датчиков контроля температуры и давления на котлах установлены электроконтактные манометры и электроконтактные термометры.

Действующие тарифы на отопительный сезон на 2012-2013 годы утвержденные Республиканской службой по тарифам приведены ниже в таблице.

# 1.4. Тариф теплоснабжающей организации.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 3083,91 |
| 2. | ООО «Светлый Путь» | 1423,47 |

1.4. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом поселения.

Согласно, генерального плана МО СП «Иволгинское», новое жилищное строительство намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий, расположенных на южной, восточной, западной стороне с. Иволгинск.  Планируется малоэтажная застройка домами с индивидуальным печным отоплением.

1.5.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка в 2012 г. |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  | Отопление, в том числе ГВС |
| Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 5200 |
| Котельная «ООО Светлый Путь» | 10905,917 |

1.6.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| Наименование котельной | Годовая выработка в 2012 г. |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  | Отопление, в том числе ГВС |
| Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 1600 |
| Котельная «ООО Светлый Путь» | 4320 |

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено изменение схем теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 7,3 | В работе |
| Котельная ООО «Светлый Путь» | 15,6 | В работе |

Модернизация системы теплоснабжения поселения   предусматривает изменения схемы теплоснабжения в южную часть поселка.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных современных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных современных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Существует возможность подключения новых потребителей к источникам теплоснабжения.

Согласно генеральному плану поселения рассматриваются  территории для жилой застройки в южном, западном, восточном направлении.

– индивидуальная с земельными участками;

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 0,0346 | 0,0350 |
| Котельная ООО «Светлый Путь» | 0,1366 | 0,04 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 4,74 | 6926,486 |  |
| Котельная ООО «Светлый Путь» | 10,9____ | 21401,447 |  |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 861,24 | 2655202,92 |
| Котельная ООО «Светлый Путь» | 4095,601 | 5829965,16 |

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных нет. В котлы котельной ООО «ТеплоЭнергоСервис», ООО «Светлый путь» вода поступает из водозаборных сооружений подрусловых вод р. Селенга п. Тапхар.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселений.

Новое строительство котельных не планируется, установочной мощности существующей котельной достаточно для подключения новых абонентов.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Квартал Студенческий ( ООО «Светлый Путь»):

При расширении зоны действия источника тепловой энергии (ввод в эксплуатацию стационара ЦРБ)  планируется  замена старого котла КВ-1.6 на новый КВ-2.0

Объекты социально-бюджетной сферы (ООО «ТеплоЭнергоСервис»):

Для обеспечения надежного резервного источника тепловой энергии необходима дополнительная установка котла КВ-1,6 на котельной Иволгинской средней школы в связи со строительством Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), существующие мощности не дают полной уверенности в бесперебойном теплоснабжении. Данный факт предусматривается рассмотреть в ближайшие время.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Котельная СХТ с.Иволгинск ( ООО «Светлый Путь»):

1.замена котла №4 КВ-1.6-1шт.

2. установка шлако - золоудаления

3. замена циклонов -6шт.

4.замена электросетей котельной СХТ

5. замена тепловых сетей-3км.

6. замена дымососа -2 шт.

Котельная п.Тапхар:

1. установка сетевых насосов -2шт.

2. замена котлов «БРАТСК»-2ШТ

3. замена тепловых сетей – 1.5 км.

Объекты социально-бюджетной сферы (ООО «ТеплоЭнергоСервис»):

- установка котла КВ- 1,6

- замена дымососа ДН-6,3

- замена тепловых сетей

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории поселения не предусматриваются.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом поселения, меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что установочной мощности котельной достаточно решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не требуется.

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

# ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 36 | 32 |
| 7 | 38 | 34 |
| 6 | 40 | 34 |
| 5 | 41 | 36 |
| 4 | 42 | 37 |
| 3 | 44 | 37 |
| 2 | 45 | 38 |
| 1 | 47 | 39 |
| 0 | 48 | 40 |
| -1 | 49 | 41 |
| -2 | 51 | 42 |
| -3 | 52 | 43 |
| -4 | 53 | 44 |
| -5 | 55 | 44 |
| -6 | 56 | 45 |
| -7 | 57 | 46 |
| -8 | 59 | 47 |
| -9 | 60 | 48 |
| -10 | 61 | 48 |
| -11 | 63 | 50 |
| -12 | 64 | 50 |
| -13 | 65 | 51 |
| -14 | 66 | 52 |
| -15 | 68 | 52 |
| -16 | 69 | 53 |
| -17 | 70 | 54 |
| -18 | 71 | 55 |
| -19 | 72 | 56 |
| -20 | 74 | 57 |
| -21 | 75 | 57 |
| -22 | 76 | 58 |
| -23 | 77 | 59 |
| -24 | 80 | 60 |
| -25 | 80 | 61 |
| -26 | 81 | 61 |
| -27 | 82 | 62 |
| -28 | 83 | 63 |
| -29 | 84 | 64 |
| -30 | 86 | 64 |
| -31 | 87 | 65 |
| -32 | 88 | 66 |
| -33 | 89 | 66 |
| -34 | 90 | 67 |
| -35 | 92 | 68 |
| -36 | 93 | 68 |
| -37 | 94 | 69 |
| -38 | 95 | 70 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Котельная ООО «Светлый Путь» | 3,5 | 3,5 |

# Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

  - модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

  - реконструкция тепловых сетей;

  - установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» на границах балансовой принадлежности;

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселений под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планируется новое строительство тепловых сетей в западной части поселка для подключения  абонентов - Стационара Центральной районной больницы.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения – при расширении здания Районного Дома Культуры,

Реконструкция бывшего общежития техникума под жилой дом.

Реконструкция половины жилого дома  кв.Студенческий 9.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельной по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим планируется в западной и центральной части с. Иволгинск.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей планируется в южной и центральной части с. Иволгинск.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Уголь | 2194,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ООО «Светлый Путь» | уголь | 7847,374 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7. 1	В связи с отсутствием  утвержденных инвестиционных программ предложения по величине необходимых инвестиций на реконструкцию источника тепловой энергии и строительство новых тепловых сетей рассматриваются на основании коммерческого предложения поставщиков котельного оборудования

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

На территории МО СП «Иволгинское» функционируют одна теплоснабжающая организация ООО « ТеплоЭнергоСервис. ООО Светлый путь» по договору субаренды обслуживает две котельные – это котельная СХТ с. Иволгинск и котельная п. Тапхар.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 7,3 |  |
| 2 | Котельная ООО «Светлый Путь» | 15,6 |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Все источники тепловой энергии находятся в разных частях поселения, единой системы тепловых сетей не имеют.

# Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.